## Slide 1
Чувствительные элементы

## Slide 2
Упругий элемент
Упругими элементами (УЭ) — пружинами — называют детали, упругие деформации которых полезно используются в работе различных механизмов и устройств приборов, аппаратов, информационных машин. По конфигурации, конструктивным и расчетным схемам УЭ разделяют на — стержневые пружины и оболочки.
Стержневые — это плоские, спиральные и винтовые пружины. Использование той или иной конструктивной схемы связано с конструкцией механизма, в котором применяют пружину. Расчет и конструирование стержневых пружин хорошо разработаны и обычно не представляют затруднений для конструктора.
Оболочки — это плоские и гофрированные мембраны, гофрированные трубки — сильфоны и трубчатые пружины. Хотя определение эксплуатационных характеристик этих УЭ значительно сложнее, разработаны методы расчета, в том числе с помощью ЭВМ, позволяющие получать результаты с точностью, достаточной для практических нужд.
По назначению УЭ делят на следующие группы:
Измерительные пружины
Натяжные пружины
Заводные пружины
Пружины кинематических устройств
Пружины амортизаторов
Разделители сред
Токоведущие упругие элементы
Пружины фрикционных и храповых муфт

## Slide 3
Чувствительный элемент
Чувствительный элемент – это элемент измерительной системы, на который непосредственно воздействует явление, тело или вещество, являющееся носителем величины, подлежащей измерению.

## Slide 4
Упругое последействие гистерезиса
Упругое последействие и гистерезис сильфонов являются причинами, вызывающими погрешности в работе приборов.
Упругое последействие проявляется в том, что при быстром изменении нагрузки деформация сильфона вначале не достигает своего окончательного значения на небольшую величину и завершается лишь через некоторое время (иногда до нескольких десятков минут).
Гистерезис выражается в неоднозначности деформации сильфона при нарастании и уменьшении нагрузки. Если замерить и графически построить зависимость прогиба сильфона от одной и той же нагрузки при прямом и обратном ходе (нагрузка-разгрузка), то полученные характеристики не совпадут.

## Slide 5
Мембраны
Мембраны - это упругие с плоской или гофрированной формой поверхности пластины, герметично закрепленные по периметру в жестком корпусе. Диаметр мембраны может составлять от десятков до сотен миллиметров и зависит от граничных габаритных размеров, задаваемого тягового усилия, величины перемещения центра, запаса прочности, метрологической надежности и др.
Для производства мембран в зависимости от конструкции используют легированную сталь, бронзы, латуни, а также резины, пластмассы, упрочненные капроновыми тканями, металлическими или стеклянными нитями, и др.
Характеристики мембран существенно зависят от конструктивных особенностей. Так, плоские мембраны имеют явно затухающую характеристику, гофрированные из-за волнообразной поверхности при оптимальном выборе размеров и формы гофров близкую к линейной. Выпуклые (схлопывающиеся) мембраны нашли специальное применение в различных контактных устройствах.

## Slide 6
Манометрическая коробка
Манометрическая коробка представляет собой замкнутую металлическую полость, образованную двумя спаянными между собой по краям круг­лыми гофрированными мембранами. Для увеличения прогиба мем­браны гофры выполнены в виде концентрических волн. В центральной части манометрическая коробка имеет жесткие центры, из которых верхний подвижный, а нижний неподвижный. Нижним жестким центром манометри­ческая коробка крепится к основанию прибора, а верхний подвижный центр через передаточный механизм соединен со стрелкой.
Внутренняя полость манометрической коробки через штуцер сообщается с источником измеряемого давления. При подаче давления внутрь коробки верхняя свободная мембрана делает двойной ход. Через передаточный механизм движение верхнего центра передается на стрелку. Деформация верхней мембраны происходит до тех пор, пока сила упругости мембраны не уравновесит разность давлений внутри коробки и вне ее. Величина прогиба мембраны зависит от ее плошали, формы и количества гофров, материала и ее толщины. Чем тоньше мембрана и чем больше ее площадь, тем больше прогиб при одном и том же давлении. Манометрические коробки применя­ются в качестве чувствительных элементов (ЧЭ) в приборах с малым диапа­зоном измерения давления: в указателях скорости, указателях числа М, ва­риометрах и др. Для увеличения чувствительности в некоторых приборах применяются блоки манометрических коробок, внутренние полости которых соединены между собой. В отдельных случаях, когда необходимо изменять ход подвижного центра при изменении давления, применяются манометри­ческие коробки с тремя мембранами. Ход в таких коробках меньше, чем в коробках с двумя мембранами.

## Slide 7
Анероидная коробка
Анероидная коробка представляет собой закрытую ма­нометрическую коробку, из внутренней полости которой выкачан воздух до остаточного давления 0,2… 0,3 мм рт.ст., т.е. давление внутри коробки почти отсутствует. Анероидная коробка прикреплена своим нижним жестким цен­тром неподвижно к основанию прибора, а верхний подвижный центр через передающий механизм соединен со стрелкой. Для измерения давления анероидная коробка помешается в герметичный корпус, имеющий штуцер, со­единяемый с измеряемой средой. На анероидную коробку действуют две силы: сила измеряемого давления, стремящаяся сжать коробку, и сила упруго­сти, препятствующая лому сжатию. Характеристика коробки выбирается гак, что перемещение подвижного центра пропорционально изменению дав­ления. Для увеличения хода подвижного центра применяются блоки анероидных коробок. Анероидпые коробки и анероидные блоки приме­няются в высотомерах, самописцах высоты, датчиках высоты и других при­борах. Мембраны манометрических и анероидпых коробок и блоков изготав­ливают из фосфористой, бериллиевой, оловянно-фосфористой бронзы и дру­гих специальных сплавов.

## Slide 8
Сильфон
Сильфон — упругая однослойная или многослойная гофрированная оболочка из металлических, неметаллических или композиционных материалов, сохраняющая прочность и плотность при многоцикловых деформациях сжатия, растяжения, изгиба и их комбинаций под воздействием внутреннего или внешнего давления, температуры и механических нагружений.
Сильфон представляет собой круглую металлическую гармони­ку, изготовленную из цельнотянутой трубы. Один конец сильфона закрыт, а второй сообщается со средой, давление которой измеряется.
Работа сильфона основана па его способности растягиваться или сжи­маться под действием разности давлений внутри сильфона и вне его. Сильфоны в качестве ЧЭ широко применяются в кислородных приборах.